## Slide 1
基于机器视觉的
模拟电磁曲射炮设计
扬州大学设计报告答辩
School of Information Engineering Yangzhou University
指导老师： CHEN
学 生： Charmve
学 号：xxxxxx

## Slide 2
目录
CONTENT
PART ONE
研究背景
在距离定点200-300cm，与指定直线偏移角度为±30°的扇环内，放置目标靶，自主设计电磁曲射炮，实现对目标范围内任意位置靶子的精确打击。
PART TWO
设计要求
PART THREE
实现方案
PART FOUR
成果汇报

## Slide 3
PART ONE
选题背景

## Slide 4
1. 研究领域属于新概念智能武器领域，主要关注电磁曲射炮炮管的自动控制实现
2.如何精确识别目标并迅速自动射击将是本次设计的主要研究问题。
研究背景

## Slide 5
研究目的
在距离定点200-300cm，与指定直线偏离角度为±30°的扇环内，放置目标靶，基于云台设计电磁曲射炮，实现对目标范围内任意位置靶子的精确射击。

## Slide 6
PART ONE
选题背景

## Slide 7
（1）基础要求：给定与目标环形靶的距离值和/或与中心轴线的偏离角度，一键启动后，电磁炮自动瞄准射击环形靶。
（2）扩展要求：将环形靶放置在指定范围内的任意位置，一键启动后，电磁炮自动搜寻目标并射击环形靶，按击中环形靶环数计分，记录完成时间。
设计要求
图1 模拟电磁炮设计要求

## Slide 8
PART TWO
论文结构

## Slide 9
总体设计思路
电磁曲射炮主要由核心控制器、二自由度云台、电磁炮电路和OpenMV摄像头四大部分组成。核心控制器STM32F103RCT6根据OpenMV摄像头测得的目标靶位置（距离和角度），控制架在二自由度云台上的炮管转动一定水平夹角θ和仰角α；通过触发可控硅，使超级电容对磁感线圈瞬间放电，线圈内产生磁场，弹丸在磁场中受洛伦磁力的作用射出。
图2 系统结构框图
为什么要这么做？
?
Notes: 本设计因涵盖电磁学、电子测量、智能系统、图像处理、控制算法等诸多技术，需要考虑机械结构的稳定性、各传感器和控制器的选择、电子电路设计及控制算法的软件实现

## Slide 10
电磁炮动力系统
理论分析（一）
磁性材料磁化后受到的磁场力为：
(2.1)
其中，是磁化强度，为磁场强度。
弹丸的运动过程：
弹丸向磁场强度大的方向移动。
线圈中心处磁场强度最大，但其，故；
过中点后，，故受力方向变反，阻碍前行。
弹丸在磁感线圈中获得的势能为：

## Slide 11
理论分析（二）
弹丸斜抛运动数学模型建立与分析
以定标点为原点，中心轴由定标点向环形靶的方向为X轴方向，电磁炮所在竖直方向为Y轴建立弹丸斜抛运动模型。
y
x
O
vy
Vx
v0
α

## Slide 12
仰角α与射程的关系式：
(2.6)
其中，是磁化强度，为磁场强度，为线圈中的电流，为线圈匝数，为弹丸的体积，为弹丸的质量，为射程。
理论分析（二）
弹丸斜抛运动数学模型建立与分析
记，故仰角转化为角度(°)为：
(2.7)
(2.8)
Chart: 射程/m
| 2 | 2.0499999999999998 | 2.1 | 2.15 | 2.2000000000000002 | 2.25 | 2.2999999999999998 | 2.35 | 2.4 | 2.4500000000000002 | 2.5 | 2.5499999999999998 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.95 | 3
Pwm/int | 1480 | 1480 | 1450 | 1448 | 1440 | 1425 | 1420 | 1400 | 1390 | 1380 | 1365 | 1360 | 1350 | 1340 | 1300 | 1260 | 1250 | 1230 | 1180 | 1170 | 1160
仰角α | 23.2868 | 23.9047 | 24.5257 | 25.1497 | 25.7769 | 26.4074 | 27.0414 | 27.679 | 28.3203 | 28.9656 | 29.6149 | 30.2684 | 30.9262 | 31.5887 | 32.2559 | 32.928 | 33.6052 | 34.2879 | 34.9761 | 35.6701 | 36.3703
图3 射程与云台仰角、PWM参数设置之间的关系图

## Slide 13
摄像头内部参数
理论分析（三）
单目测距算法

## Slide 14
硬件设计
ZVS升压模块、储能电容、发射线圈、高压可控硅等
电磁感应电路
两只L型放置的舵机
二自由度云台
OpenMV摄像头，利用相似三角形原理计算物体到相机的距离；利用颜色识别确定目标
单目测距摄像头
1
2
3
图6 二自由度云台实物
图5 电磁炮连接实物图

## Slide 15
软件设计
本系统由STM32F103作为核心控制器
系统上电后，完成系统硬件资源的的初始化，串口、时钟的配置，舵机转轴归零，OLED显示初始化等
然后通过摄像头检测引导标识并测定距离值，云台水平上转动一定夹角θ、仰角α，单片机发送信号触发可控硅释放电容的电压将弹丸射出
图7 软件工作流程图

## Slide 16
PART TWO
论文结构

## Slide 17
测试结果
测试次数 | 输入距离d值/m | 输入偏离角度θ/° | 击中环形靶环数/环
1 | 2.50 | 30 | 10
 | 2.50 | 45 | 9
 | 2.50 | 60 | 10
2 | 2.25 | 30 | 9
 | 2.25 | 45 | 9
 | 2.25 | 60 | 9
3 | 2.00 | 30 | 9
 | 2.00 | 45 | 10
 | 2.00 | 60 | 10
表5.1 基础部分测试结果
测试次数 | 击中环形靶环数/环 | 总用时/s
1 | 9 | 1.76
2 | 10 | 1.68
3 | 9 | 1.73
表5.2 要求1测试结果
测试次数 | 是否有停顿 | 击中环形靶环数/环 | 总用时/s
1 | 无 | 10 | 3.52
2 | 无 | 8 | 3.43
3 | 无 | 9 | 3.61
表5.3 要求2测试结果

## Slide 18
创新特色总结展望
（1）二自由度云台相较同类云台具有精度高、便携小巧、控制简单等优势；
（2）软硬件可拓展，软件组织框架合理，硬件上可无线控制；
（3）嵌入式智能自动控制系统，人机交互性较好；
（4）单目测距和目标检测集合在OpenMV摄像头内，算法响应快、精度高，同时简化了系统的机械结构；
（5）控制算法方面，采用PID闭环控制算法，炮管角度更快更稳定调整。

## Slide 19
[1] X. Li, G. Bai, M. Ding, F. Zhang, J. Feng and F. Liao, "Simulation of an FEA Electron Gun for TWT," 2006 19th International Vacuum Nanoelectronics Conference, Guilin, 2006, pp. 391-391.
[2] S. Cui, X. Li, S. Wu and L. Song, "Coupled-field analysis of the eletromagnetic rail-gun barrel," 2013 19th IEEE Pulsed Power Conference (PPC), San Francisco, CA, 2013, pp. 1-4.
[3] Jian Shen，Shao-bo Fan，Ya-xin Ji，Qing-yu Zhu，Ji Duan. Aerodynamics analysis of a hypersonic electromagnetic gun launched projectile[J]. Defence Technology，2020.
[4] 王兆安，刘进军.电力电子技术[M].北京:机械工业出版社，2009:221-243.
[5] 向红军.电磁感应线圈炮原理与技术[M].北京：兵器工业出版社，2015.12
[6] 马颂德，张正友.计算机理论与算法基础[M].北京：科学出版社，1997.
[7] 陈远兵.电容式电磁炮电源电路设计[J].信息通信,2015(06):86.
[8] 王伟祥.基于STM32控制的便携式模拟电磁炮设计[J].武汉交通职业学院学报,2019,21(03):98-101.
参考文献

## Slide 20
THANK YOU FOR LISTENING
指导老师
陈磊
报告人
张伟
扬州大学毕业设计论文答辩
School of Information Engineering Yangzhou University
2020.06.07
Notes: 请老师同学，批评指正！